## Slide 1: TOPRAK HACİM-KÜTLE İLİŞKİLERİ

## Slide 2: Üç fazlı bir yapı olarak toprak
Su
Hava
Mineral madde
Organik
madde
Ortalama bir toprakta
Tın tenkstür
Sıkışma yok
Tarla kapasitesi nem içeriğinde
%25 hava
%25 su
%45 mineral madde
%5 organik madde içerir
Toprakların tekstür, hacim ağırlığı ve organik madde içeriğine göre bu oranlar değişir.
Ayrıca toprak su içeriğine göre toprağın hava ve su oranı sürekli değişir.
Toprak boşluklarının tamamı su ile işgal halinde ise havanın yerini tamamen su almıştır. Teorik olarak toprakta hiç hava yoktur. Topraktaki nem tamamen uzaklaştığında ise suyun yerini hava alır. Teorik olarak toprakta hiç su yoktur. Ancak bu koşullar pratikte hemen hemen hiç görülmez.

## Slide 3: Toprakta hacim ve kütle ilişkileri
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Vt: toplam hacim (m3)

## Slide 4: Katı daneler yoğunluğu (k)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
k = Mk/Vk (1)
Ortalama bir toprağın katı daneler yoğunluğu = 2.65 g/cm3
Bu değer nadiren değişir.

## Slide 5: Fırın kuru hacim ağırlığı (HA)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
Fırın kuru hacim ağırlığı = HA= Mk / Vt (2)

## Slide 6: Özgül fırın kuru hacim (Sb)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
VHA = Vt/Mk =1/HA (3)

## Slide 7: Toplam gözeneklilik (porosite, f)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
f = Vb/Vt = Vt/(Vs+Vh) (4)

## Slide 8: Boşluk oranı (e)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
e = Vb/Vk = (Vs+Vh)/(1-(Vt-Vb)) (5)

## Slide 9: Toprağın kütle ve hacim üzerinden su içeriği
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
Birim kütle üzerinden su içeriği (w) w = Ms/Mk (7)
Birim hacim üzerinden su içeriği ()
 = Vs/Vt (8)

## Slide 10: Doygunluk yüzdesi (s)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
s = Vs/Vb = Vs/(Vh+Vs) (9)
Sx100 = yüzde doygunluk

## Slide 11: Hava dolu gözeneklilik (fh)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
fh = Vh/Vt =Vh/(Vh+Vs+Vk) (10)
Doygunluk yüzdesi (s) bilinen bir toprağın fh değeri
fh = f-s ilişkisi kullanılarak kolayca hesaplanabilir.

## Slide 12: Havanın nispi hacmi (a)
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
a = Vh/Vb (11)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)

## Slide 13: Toplam porosite (f) ve boşluk oranı (e) arasında:
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
e = f/(1-f) ve (12)
f = e/(1+e) (13)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)
Şeklinde fonksiyonel ilişkiler bulunmaktadır

## Slide 14: Hacimasel su içeriği (), toplam boşluk oranı (f) ve doygunluk derecesi (s) arasında:
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
 = sf ve (14)
s = /f (15)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)

## Slide 15: Toplam boşluk oranı (f), katı daneler yoğunluğu (k) ve hacim ağırlığı (HA) arasında:
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
f = (k-HA)/k ve (16)
HA = (1-f) x k (17)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)

## Slide 16: Toprağın hacimsel () ve kütlesel su içeriği (w) arasında:
Mh: Havanın kütlesi (kg)
Ms: Suyun kütlesi (kg)
Mk: Katı kısmın kütlesi (kg)
Mt: Toplam kütle (kg)
Vh: Havanın hacmi (m3)
Vs: Suyun hacmi (m3)
Vk: Katı kısmın hacmi (m3)
Vh: Toplam boşluk hacmi (m3)
Ms : toplam hacim (m3)
 = (w x HA) / s (18)
w = ( x s)/HA (19)
Hava
Su
Katı
Mh
Ms
Mk
Vh
Vs
Vk
Vb
Vt
Mt
Hacim (V)
Kütle (M)

## Slide 17: Ödev 1 (dönüş tarihi 7 Ekim 2026)
Aynı noktadan üç adet bozulmamış toprak örneği alınız ve aşağıdaki değişkenleri hesaplayınız ve bir tabloda rapor ediniz.
Fırın kuru hacim ağırlığı
Toplam gözeneklilik
Boşluk oranı
Hava dolu gözeneklilik
Ağırlık üzerinden su içeriği
Hacim üzerinden su içeriği
Örnekleme anında örnekleme derinliğinde 1 ha alandaki su miktarı (ton)
Toprak örneklerini aynı noktadan aynı kişi aldı ve analizleri de aynı kişi yaptı. Öyleyse bu üç örnek için hesaplanan değerlerdeki farklılığın kaynakları neler olabilir. Kısaca tartışınız.